## Slide 1
GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DU TRAVAIL DU SOL :
DES PRATIQUES QUI AMÉLIORENT LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES RENDUS PAR LES SOLS ?
REGULATION DE L’EAU
12 décembre 2014 - Centre International de Séjour de Paris, 6 av. Maurice Ravel, 75012 PARIS

## Slide 2: Structure – porosité et régulation de l’eau
Infiltration de l’eau
Ressuyage
+ PRO
TCSL
Rétention d’eau
Qualité des eaux et superficielles et souterraines
Traficabilité des sols
Résistance au tassement
eau disponible
+ PRO
TCSL
Stock MO
Gradient distribution
porosité
Stabilité structure
EAU
Flux et qualité des eaux
Erosion

## Slide 3
GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DU TRAVAIL DU SOL :
DES PRATIQUES QUI AMÉLIORENT LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES RENDUS PAR LES SOLS ?
Impact des techniques culturales sans labour sur le ruissellement, l’érosion et les transferts de polluants
Djilali HEDDADJ
Djilali HEDDADJ
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne

## Slide 4: Eléments de contexte
En Bretagne, 80 % de l’alimentation en eau potable provient des eaux superficielles
Un réseau hydrographique très
dense exposé aux transferts
rapides de surface et de
subsurface
Pollutions diffuses par les pesticides
Eutrophisation par accumulations de phosphore dans différents récepteurs (lacs, plans d’eaux, estuaires,…)
30 000 km

## Slide 5
Les transferts de polluants
(phytos, phosphore)
par ruissellement
par drainage
par infiltration

## Slide 6: Le dispositif expérimental
Échantillonnage après chaque événement ruisselant
- Volume ruisselé (mm)
Dosage MES (g/l)
Dosage matières actives phytos (µg/l)
Dosage phosphore (mg/l)
Flux /ha = concentration * volume ruisselé

## Slide 7
Le ruissellement
Ruissellement diminué sous maïs
Rôle des résidus de culture : risque de battance
Labour
Semis direct
Labour
Ruissellement : résultats mitigés sous blé
Rôle de l’état hydrique du sol : risque de saturation
Semis direct
Notes: Résultat observé chaque année
Etats de surface

## Slide 8
L’érosion
Rôle des résidus de culture : diminution de l’érodibilité
Flux d’érosion diminués par TCSL de 95 % sous maïs
Labour
Semis direct
Labour
Semis direct
Rôle des résidus de culture : diminution de l’érodibilité
Flux d’érosion diminués par TCSL de 71 % sous blé
Notes: Résultat observé chaque année
Etats de surface

## Slide 9
Les TCSL, en diminuant l’érosion, limitent les transferts de phosphore total
- Part du phosphore particulaire dominante
- Le phosphore particulaire est entraîné par l’érosion
Les transferts de phosphore
Notes: Écart-type supérieur à la valeur moyenne pour le labour

## Slide 10
Sous maïs : les TCSL diminuent les flux de matières actives
Sous blé : plus de transferts en TCSL malgré des résultats inter-annuels variables en hiver
Les transferts de produits phytosanitaires
Réduction des transferts grâce au mulch (limitation de la battance)
- Conditions pluviométriques annuelles (cumul, fréquence des pluies, intensités)
- Evolution de l’état hydrique du sol et des états de surface

## Slide 11: Conclusion
  La présence de résidus en surface (incorporés ou non) liée à la pratique des TCSL limitent globalement les transferts provoqués par les pluies de forte intensité.
  La baisse de porosité dans le cas d’un travail minimum (SD et Travail superficiel) peut favoriser plus de transferts dans des situations de cumuls pluviométriques élevés.
  Un travail du sol en TCSL suffisamment profond peut limiter ces risques.

## Slide 12
GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DU TRAVAIL DU SOL :
DES PRATIQUES QUI AMÉLIORENT LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES RENDUS PAR LES SOLS ?
REGULATION DE L’EAU
Conséquences d’apports répétés de PRO
12 décembre 2014 - Centre International de Séjour de Paris, 6 av. Maurice Ravel, 75012 PARIS
Marie Eden1, Remigio Paradelo1, Jack Faber2 et Sabine Houot1
1 INRA EGC, 78850 Thiverval Grignon, France
2 ALTERRA, Wageningen, Pays Bas

## Slide 13: Structure – porosité et régulation de l’eau
Infiltration de l’eau
Ressuyage
+ PRO
- PRO
PRO augmentation MO
↗ porosité, ↗ stabilité de la structure
Rétention d’eau
traficabilité des sols
Résistance au tassement
eau disponible
(Capowiez, 2009)
Qualité des eaux souterraines et superficielles
EAU
Flux et qualité des eaux

## Slide 14: Infiltration de l’eau
a a ab b
A l’équilibre, vitesse d’infiltration + rapide dans les traitements BIO (compost de biodéchets) et FUM (fumier) par rapport au traitement témoin et compost OMR (Compost d’ordures ménagères résiduelles
FYM
BIOW
(P < 0.001)
MSW
Mai 2012

## Slide 15
Eau disponible et besoin en irrigation
Eau disponible
plantes
Capacité au champ
(CC)
Point de flétrissement
Permanent (PFP)
Horizon de labour
Courbe rétention en eau
BUDGET (modèle)
Données climatiques
Profil de sol
Besoin en irrigation
Texture
Teneur en C
pédotransfert

## Slide 16
Eau disponible
Eau disponible
Tendance à augmentation eau disponible dans les traitements organiques (sauf fumier)
Temoin | DVB | FUM | OMR | BIO
54 ± 1 mm | 59 ± 4 mm | 53 ± 3 mm | 56 ± 4 mm | 56 ± 3 mm
Pt de flétrissement permanent
Capacité au champ
Notes: For amended soils no clear trend of impact of N; but CNT has pronounced difference for total porosity
FYM induced increase of water content also at pF 4.2

## Slide 17
Eau disponible tend à augmenter pour 3 traitements : DVB, OMR et BIO.
diminution calculée des besoins en irrigation (Modèle BUDGET *)
Besoins en irrigation
~4 mm d’eau économisés entre témoin et DVB Nopt  4 l/m2
* Raes, D. 2005:
BUDGET - A soil water and salt balance model.- IRRISOFT software descriptions and reviews at Sakia.org.
http://www.irrisoft.org/

## Slide 18
Limites d’Atterberg  ressuyage et traficabilité
Mesures de teneurs en eau des sols caractéristiques d’état des sols : limites de liquidité (LL) et de plasticité (LP)
Travail du sol sans risque de dégradation de la structure: entre 0.8 LP et LP

## Slide 19: Rétention d’eau et traficabilité
35.2
36.9
37.1
35.9
35.2
Seulement des tendances observées:
DVB, FUM : travail possible à une humidité plus élevée que témoin
FUM et OMR : travail possible avant ressuyage à la capacité au champ
Capacité au champ et limite de plasticité

## Slide 20: Trade-off potentiel: lixiviation de NO3
Flux de nitrates plus importants dans les lysimètres du traitement DVB à 1m de profondeur (kg/ha), hiver 2012/2013

## Slide 21: À retenir
Augmentation des teneurs en MO
  Augmentation activité biologique de la porosité
  Tendance à l’augmentation de la rétention en eau et eau disponible  économie d’eau d’irrigation (DVB>OMR et BIO>FUM) ≈ 1 tour d’irrigation
  Augmentation des limites de plasticité  travail du sol possible plus tôt (FUM≈ DVB > OMR et BIO)  augmentation des jours disponibles
  Augmentation infiltration: moins de stagnation d’eau (diminue N2O)
  Différences restent faibles malgré des augmentations marquées de MO
Trade-off possible: plus de lixiviation d’éléments dans les eaux

## Slide 22: Synthèse
PRO
Erosion :
Elle est diminuée en situation de sols battants (présence de résidus en surface et amélioration de la stabilité structurale)
Phosphore:
Le phosphore dans sa forme particulaire est moins transféré en surface (lien avec l’érosion)
Les Phytos :
Transferts liés à la battance (pluies d’orages) sont diminués
Transferts liés à la saturation augmentés
Le seul changement d’outil ne suffit pas pour améliorer la qualité de l’eau. Nécessité d’avoir une approche globale à l’échelle du système
TCSL
Disponibilité de l’eau
On observe une tendance à augmenter la réserve utile des sols (via l’horizon de surface)  économie d’irrigation
Jours disponibles
Le ressuyage plus rapide tend à permettre de rentrer plus rapidement dans les parcelles sans risque de tassement pour le travail du sol
Intensité des effets
Effets restent faibles malgré des différences importantes en MO
Trade-off:
Attention à lixiviation d’éléments.
Approche globale nécessaire de tous les effets